# Besteksomschrijving Optigrün Economisch Dak oplossing 1

(met drainage-bufferlaag): 0-5°

33.36.20-a	0.    Ballast/dakaankleding, vaste plant

Gewicht dakaankleding: v.a. 90 kg/m², systeemdikte 80 mm, waterbuffering 25 l/m²

- Vaste plant, dakbegroeiing

Leverancier: Optigrün Benelux

Economisch Dak oplossing 1:

aantal planten (st/m²) 16, systeemdikte 80 mm, waterbuffering 25 l/m²

Toebehoren:

- Bescherm-absorptielaag RMS 300

- Drainage-bufferlaag type FKD 25 (25 mm)

- Filterlaag type FIL 105

- Triangel-combi-schacht TKS Plus (v.a. 100 mm)

- Substraatlaag E, laagdikte 60 mm na inklink

- Vegetatielaag  Sedumplugplanten, 16 stuks per m² met aanvulling 50 gras sedumsprossen per m²

- Controleschacht, inclusief afsluitbare deksel over hwa

- Vegetatievrije zone rondom dakranden, opstanden en doorvoeren betontegels 500x500x5

- Opsluiting L-profiel ZP 80, geperforeerd aluminium 80 mm hoog

- Verwerker dient in het bezit te zijn van het Groenkeur certificaat Dak- en Gevelbegroeiing

- Verwerker dient 10 jaar verzekerde garantie af te geven op het functioneren van het dakbegroeiingssysteem in combinatie met onderhoud

- Plat Dak

Op het wortelvaste dakbedekkingsysteem van het plat dak t.p.v…….