# Besteksomschrijving Optigrün Lichtgewicht Dak oplossing 1

0-5°

33.36.20-a	0.    Ballast/dakaankleding, vaste plant

Gewicht dakaankleding: 58 kg/m², systeemdikte 50 mm, waterbuffering ca. 18 l/m²

- Vaste plant, dakbegroeiing

Leverancier: Optigrün Benelux

Lichtgewicht Dak oplossing 1:

aantal planten (st/m²) 80% volgroeide mat, systeemdikte 50 mm, waterbuffering

ca. 18 l/m²

Toebehoren:

- Bescherm-absorptielaag RMS 300

- Drainage-bufferlaag type FKD 25 (25 mm)

- Controleschacht LD, inclusief afsluitbare deksel

- Substraatlaag type L 30 l/m², laagdikte 15-25 mm na inklink

- Vegetatielaag  SM/G 20 (Sedummatten)

- Controleschacht, inclusief afsluitbare deksel over hwa

- Vegetatievrije zone rondom dakranden, opstanden en doorvoeren betontegels 500x500x5

- Opsluiting L-profiel ZP 60, geperforeerd aluminium 60 mm hoog

- Verwerker dient in het bezit te zijn van het Groenkeur certificaat Dak- en Gevelbegroeiing

- Verwerker dient 10 jaar verzekerde garantie af te geven op het functioneren van het dakbegroeiingssysteem in combinatie met onderhoud

- Lichtgewicht Dak oplossing is niet geschikt voor losliggende dakbedekking en/of omkeerdaken.

- Plat Dak

Op het wortelvaste dakbedekkingsysteem van het plat dak t.p.v…….