# Besteksomschrijving Optigrün Retentiedak Meander FKM 60

33.36.20-a	0.    Ballast/dakaankleding, vaste plant

Gewicht dakaankleding: v.a. 120-140 kg/m², systeemdikte 120 mm, waterbuffering

ca. 38-53 l/m² tijdelijk

- Vaste plant, dakbegroeiing

Leverancier: Optigrün Benelux

Retentiedak Meander FKM 60:

aantal planten (st/m2) 16, systeemdikte 120 mm, waterbuffering ca. 38-53 l/m² tijdelijk

Toebehoren:

- Bescherm-absorptielaag RMS 300

- Drainagelaag Meander FKM 60 (60 mm)

- Filterlaag type FIL 105

- Substraatlaag E, laagdikte 60 mm na inklink

- Sedumvegetatie, 16 stuks per m² (evt. aangevuld met zaadgoed EKR)

- Controleschacht, inclusief afsluitbare deksel over hwa

- Vegetatievrije zone rondom dakranden, opstanden en doorvoeren betontegels 500x500x5

- Opsluiting L-profiel ZP 80, geperforeerd aluminium 100 mm hoog

- Verwerker dient in het bezit te zijn van het Groenkeur certificaat Dak- en Gevelbegroeiing

- Verwerker dient 10 jaar verzekerde garantie af te geven op het functioneren van het dakbegroeiingssysteem in combinatie met onderhoud

- Verwerker dient een watervertragingstoets op te geven inclusief simulatieberekeningen

- Plat Dak

Op het wortelvaste dakbedekkingsysteem van het plat dak t.p.v…….