# Besteksomschrijving Optigrün Retentiedak SFC Intensief

33.36.20-a	0. Ballast/dakaankleding, vaste plant

Gewicht dakaankleding: v.a. 310* kg/m², systeemdikte v.a. 330 mm,

- Vaste plant, dakbegroeiing

Leverancier: Optigrün Benelux

Optigrün Retentiedak intensief

Toebehoren:

- Bescherm-absorptielaag RMS 900, ter bescherming en uitvlakken overlap dakbedekking

- Optigrün Smart Flow Control systeem bestaande uit:
Optigrün Drossel ASF, in HWA-systeem conform NEN 3215
Optigrün Drossel Schacht type TMK met aluminium deksel
Optigrün Smart Flow Control, over extra HWA met eigen standleiding
Optigrün Installatiekosten (inplakken in dakbedekking, aansluiten op bestaande stroomaansluiting, inregelen software)
Optigrün Abonnement, 10-jarige Software en Simkaart abonnement

- Optigrün Water retentiebox type WRB 85i of WRB 170 (afhankelijk van waterparagraaf) t.b.v. de regelbare waterberging met ledigingstijd
Voorzien van capillaire cones/bruggen. WRB-boxen voorzien van koppelelementen

- Optigrün filterlaag RMS 500K, met capillaire verdeling

- Optigrün Retentiedak substraat, laagdikte vanaf 150 mm tot max 10000 mm mogelijk (na inklink)

- Vegetatielaag: vaste planten, heesters, gazon, meerstammige bomen, stadsbomen

- Vegetatievrije zone rondom dakranden, opstanden en doorvoeren betontegels 500x500x5

- Verwerker dient in het bezit te zijn van het Groenkeur certificaat Dak- en Gevelbegroeiing

- Verwerker dient een erkende Optigrün Groeninstallateur te zijn

- Verwerker dient 10 jaar verzekerde garantie af te geven op het functioneren van het dakbegroeiingssysteem in combinatie met onderhoud

- Verwerker dient een waterbergingstoets op te geven inclusief simulatieberekeningen

Smart Flow Control systeem is niet los verkrijgbaar, enkel in combinatie met overige omschreven Optigrün producten.

01. Plat Dak

Op het wortelvaste volledig verkleefde dakbedekkingsysteem van het plat dak t.p.v…….

* Afhankelijk van gekozen substraatdikte