# Besteksomschrijving Optigrün Hellend Dak type P (zadeldak) 15-30°**

(met schuifbeveiliging)

33.36.20-a	0. Ballast/dakaankleding, vaste plant

Gewicht dakaankleding: v.a. 100 kg/m², systeemdikte v.a. 1200 mm, waterbuffering v.a.

30 l/m²

- Vaste plant, dakbegroeiing

Leverancier: Optigrün Benelux

Hellend Dak type P 15-30°

vegetatiemat, systeemdikte v.a. 120 mm, waterbuffering v.a. 30 l/m²

Toebehoren:

- Bescherm-absorptie laag RMS 500

- Anti-afschuifsysteem type P, bestaande uit een FKD58sd, 58 mm hoogte, inclusief Z-vegetatieprofiel

- Substraatlaag E/L, laagdikte 70 liter/m2 na inklink

- Vegetatielaag type Matten SM/KG 20 (Sedummatten)

- Controleschacht, inclusief afsluitbare deksel over hwa

- Vegetatievrije zone opgaande dakranden nok/goot betontegel 500x500x5

- Drainageprofiel TSK-SD in vegetatievrije zone van grind in goot
strook XPS-isolatie 10 mm tussen TSK-SD en opstand dakbedekking als drukverdeling

- Opsluiting L-profiel ZP 100, geperforeerd aluminium 100 mm hoog

- Verwerker dient in het bezit te zijn van het Groenkeur certificaat Dak- en Gevelbegroeiing

- Verwerker dient 10 jaar verzekerde garantie af te geven op het functioneren van het dakbegroeiingssysteem in combinatie met onderhoud

- Hellend dak

Op het wortelvaste dakbedekkingsysteem van het hellende dak t.p.v…….

** zonder aanpassing toepasbaar tot 30 graden helling, vanaf 30 graden helling mogelijk aanvullende maatregelen zoals een Optigrün Knagge + Traufprofiel extra etc. Altijd advies aanvragen bij Optigrün wanneer het dak steiler is dan 30 graden.