# Besteksomschrijving Optigrün Hellend Dak type T (zadeldak) 15-45°

(met schuifbeveiliging)

33.36.20-a	0. Ballast/dakaankleding, vaste plant

Gewicht dakaankleding: v.a. 130 kg/m², systeemdikte v.a. 100 mm, waterbuffering

v.a. 30 l/m²

- Vaste plant, dakbegroeiing

Leverancier: Optigrün Benelux

Hellend Dak type T

vegetatiemat, systeemdikte v.a. 100 mm, waterbuffering v.a. 30 l/m²

Toebehoren:

- Drainage-bufferlaag SSV 800 (onderste 1/3 dakdeel) / RMS500 (bovenste 2/3 dakdeel)

- Schuifbeveiligingssysteem type T, 80 mm hoogte (h.o.h. opgave door leverancier)

- Substraatlaag E, laagdikte 60-80 mm na inklink

- Vegetatielaag  type Matten SM/KG 20 (Sedummatten)

- Controleschacht, inclusief afsluitbare deksel over hwa

- Vegetatievrije zone rondom dakranden, opstanden en doorvoeren betontegels 500x500x5

- Opsluiting L-profiel ZP 100, geperforeerd aluminium 100 mm hoog

- Verwerker dient in het bezit te zijn van het Groenkeur certificaat Dak- en Gevelbegroeiing

- Verwerker dient 10 jaar verzekerde garantie af te geven op het functioneren van het dakbegroeiingssysteem in combinatie met onderhoud

- Hellend dak

Op het wortelvaste dakbedekkingsysteem van het hellende dak t.p.v…….