# Besteksomschrijving Optigrün Dakmoestuin oplossing 1

(dunne en lichte opbouw)

33.36.20-a	0. Ballast/dakaankleding, vaste plant

Gewicht dakaankleding: 150-375* kg/m², systeemdikte 120-300* mm, waterbuffering

ca. 45-126 l/m²

- Vaste plant, dakbegroeiing

Leverancier: Optigrün Benelux

Dakmoestuin oplossing 1

conform beplantingsplan, systeemdikte 120-300* mm, waterbuffering ca. 45-126 l/m²

Toebehoren:

- Bescherm-absorptielaag RMS 500

- Drainage-bufferlaag FKD 40

- Triangel-combi-schacht TKS Plus

- Filterlaag type FIL 105

- Alternatief: Optigrün filter-absorptielaag RMS 500K

- Substraatlaag Urban Soil, laagdikte 80-400* mm na inklink

- Vegetatielaag  kruiden, groenten en fruit

- Controleschacht, inclusief afsluitbare deksel over hwa

- Vegetatievrije zone rondom dakranden, opstanden en doorvoeren betontegels 500x500x5

- Opsluiting op drainagelaag middels o.a. betonbanden, cortenstaal, aluminium profielen

- Bewatering middels beregeningsinstallatie van bovenaf, incl. toebehoren.

- Verwerker dient in het bezit te zijn van het Groenkeur certificaat Dak- en Gevelbegroeiing

- Verwerker dient 10 jaar verzekerde garantie af te geven op het functioneren van het dakbegroeiingssysteem in combinatie met onderhoud

- Plat Dak

Op het wortelvaste dakbedekkingsysteem van het plat dak t.p.v…….

* Afhankelijk van gekozen substraatdikte/beplanting