# Besteksomschrijving Optigrün Verkeersdak oplossing 1

# (voetgangers, warmdak)

33.36.20-a	0. Ballast/dakaankleding, dakbestrating

Gewicht dakaankleding: va. 430* kg/m², systeemdikte v.a. 200 mm

- Dakbestrating

Leverancier: Optigrün Benelux

Verkeersdak oplossing 1

verhardingen, systeemdikte v.a. 200 mm

Toebehoren:

- Bescherm-absorptielaag RMS 300

- Drainagelaag type FKD 10 (10 mm)

- Cunetlaag type Split 0-5, 30-50 mm

- Bestratingslaag 60-120 mm, afhankelijk van de belastingsklasse

- Controleschacht, inclusief afsluitbare deksel over hwa, beloopbaar

- Aansluitingen bij gevels, kozijnen etc. middels draingoot

- Opsluiting op drainagelaag middels o.a. betonbanden, cortenstaal, aluminium profielen

- Verwerker dient in het bezit te zijn van het Groenkeur certificaat Dak- en Gevelbegroeiing

- Verwerker dient 10 jaar verzekerde garantie af te geven op het functioneren van het dakbegroeiingssysteem in combinatie met onderhoud

- Plat Dak

Op het wortelvaste dakbedekkingsysteem van het plat dak t.p.v…….

* Afhankelijk van de belasting