# Besteksomschrijving Optigrün Verkeersdak oplossing 2

# (personenauto, warmdak)

33.36.20-a	0. Ballast/dakaankleding, dakbestrating

Gewicht dakaankleding: v.a. 600* kg/m², systeemdikte > ca. 180* mm

- Dakbestrating

Leverancier: Optigrün Benelux

Verkeersdak oplossing 2

verhardingen, systeemdikte > ca. 180* mm

Toebehoren:

- Bescherm- en glijlaag type SGL 500 met PE 0,2

- Drainagelaag type FKD 12 (12 mm)

- Draaglaag type Granulaat 0-22 mm of 0-32 mm, laagdikte 100-300* mm

- Cunetlaag type Split 1-4, 50 mm

- Bestratingslaag 60-120 mm (n.t.b.)

- Controleschacht, inclusief afsluitbare deksel over hwa, berijdbaar

- Aansluitingen bij gevels, kozijnen etc. middels draingoot

- Opsluiting op drainagelaag middels o.a. betonbanden, cortenstaal, aluminium profielen

- Verwerker dient in het bezit te zijn van het Groenkeur certificaat Dak- en Gevelbegroeiing

- Verwerker dient 10 jaar verzekerde garantie af te geven op het functioneren van het dakbegroeiingssysteem in combinatie met onderhoud

- Plat Dak

Op het wortelvaste dakbedekkingsysteem van het plat dak t.p.v…….

* Afhankelijk van de belasting