# Besteksomschrijving Optigrün Verkeersdak oplossing 3

# (vrachtwagen warm dak)

33.36.20-a	0. Ballast/dakaankleding, dakbestrating

Gewicht dakaankleding: ca. 780* kg/m², systeemdikte ca. 307 mm

- Dakbestrating

Leverancier: Optigrün Benelux

Verkeersdak oplossing 3

verhardingen, systeemdikte ca. 307 mm

Toebehoren:

- Bescherm- en glijlaag type SGL 500

- Drainagelaag type FKD 12, 12 mm of FKD 60BU (afgevuld)

- Draaglaag type Granulaat 0-22 of 0-32 mm, laagdikte ≥200* mm

- Cunetlaag type Split 1-4, 50 mm

- Bestratingslaag 60-120* mm

- Controleschacht, inclusief afsluitbare deksel over hwa, berijdbaar

- Aansluitingen bij gevels, kozijnen etc. middels draingoot

- Opsluiting op drainagelaag middels o.a. betonbanden, cortenstaal, aluminium profielen

- Verwerker dient in het bezit te zijn van het Groenkeur certificaat Dak- en Gevelbegroeiing

- Verwerker dient 10 jaar verzekerde garantie af te geven op het functioneren van het dakbegroeiingssysteem in combinatie met onderhoud

- Plat Dak

Op het wortelvaste dakbedekkingsysteem van het plat dak t.p.v…….

* Afhankelijk van de belasting