# Besteksomschrijving Optigrün Solargroendak WRB

33.36.20-a	0. Ballast/dakaankleding, vaste plant

Gewicht dakaankleding: v.a. 120* kg/m², systeemdikte v.a. 0* mm, waterbuffering

ca. 72 l/m², waterberging tot 150 l/m2

- Vaste plant, dakbegroeiing

Leverancier: Optigrün Benelux

Solargroendak

aantal planten (st/m²) 16, systeemdikte v.a. 140* mm, waterbuffering ca. 25 l/m²

Toebehoren:

- Bescherm-absorptielaag RMS 500

- Drainage-bufferlaag type WRB 80F, tussen Solar WRB rijen

- Zonnepaneelstandaard Optigrün Solar WRB 80FMA  met klemmen en rails.

- Zonnepaneelsysteem (derden)

- Filterlaag RMS 500K

- Substraatlaag type E, laagdikte vanaf 80* mm na inklink

- Vegetatielaag Sedumplugplanten, 16 stuks per m²

- Controleschacht, inclusief afsluitbare deksel over hwa

- Vegetatievrije zone rondom dakranden, opstanden en doorvoeren betontegels 500x500x5

- Opsluiting L-profiel ZP 120, geperforeerd aluminium 80 mm hoog, tussen vegetatievrije zone en vegetatie

- Verwerker dient in het bezit te zijn van het Groenkeur certificaat Dak- en Gevelbegroeiing

- Verwerker dient 10 jaar verzekerde garantie af te geven op het functioneren van het dakbegroeiingssysteem in combinatie met onderhoud

- Geen afschot mogelijk, dan bedekking dient bestand te zijn tegen minimaal 75 mm permanent waterstand.

- Plat Dak

Op het wortelvaste dakbedekkingsysteem van het plat dak t.p.v…….

* Afhankelijk van windbelasting